## Slide 1: HW1: Approximate Average
黃偉峰 E34106010

## Slide 2: 題目特點
Y output再經過9個值後，第10個值時就必須計算完成，並且持續跟著X input計算出正確的Y，故需將計算過程透過合理安排能夠在一個clock內做完題目要的計算。

## Slide 3: 電路設計說明

## Slide 4: Shifter Register
透過一個Shifter Register，每次有新的x進來時存入x_array[0]，並把所有位置上的值往下一個位置移動。
在上述過程中每次存入新值就將sum_x加上新值並減掉即將被覆蓋掉的值，以此可以在每次新值進來時將Shift Register當中的總和計算出來。

## Slide 5: X_avg, X_appr
X_appr根據題目定義為在shift register當中最大且小於等於x平均值的數值，因需要在一個cycle內完成，所以透過組合電路方式一次判斷完shift register內的8個element。
x_avg直接使用組合電路除法器除9完成

## Slide 6: Output Y
透過先前已經算好的x總和，再額外加上9倍的X_appr，最後除上8即為Y值，
實作上加上9倍的X_appr，改寫成左移位3位獲得8倍的X_appr並加上X_appr獲得9倍X_appr，
除8則以向右移3位代替。

## Slide 7: Functional Simulation Report